## Slide 1: OSI Layer 4: Transport Layer
Notes: 网络层及以下的各层实现了网络中主机之间的通信，但是数据通信不是最终的目的;
计算机网络最本质的活动是分布在不同地理位置的主机之间的进程通信，以实现各种网络服务功能;
设置传输层的主要目的就是要实现分布式进程通信。
进程和进程通信是操作系统中的一个最基本的概念：程序是一个在时间上按照严格次序的前后相继的操作序列，是一个静态的概念、进程是一个动态的概念，它是一个程序对某个数据集的执行过程；
用户共享的网络资源及网络所能提供的服务功能最终是通过网络环境中的分布式进程通信来实现

## Slide 2: OSI Layer 4: Transport Layer
An overview of layer 4
TCP (Transmission Control Protocol)
UDP(User Datagram Protocol)
An application: NAT and PAT

## Slide 3: OSI Layer 4: Transport Layer
Layer 4 performs multiple functions:
    segmenting upper-layer application data
    establishing end-to-end operations
    sending segments from one end host to another
    Flow control and reliability
      can be compared to talking to a foreigner.
      Often you would ask the foreigner to repeat his/her words (reliability) and to speak slowly (flow control)
Notes: 运输层向高层用户屏蔽了下面网络核心的细节(如网络拓扑、所采用的路由选择协议等)，它使应用进程看见的就是好像在两个运输层实体之间有一条端到端的逻辑通信信道

## Slide 4: Layer 4: The Transport Layer
Two particularly important Layer 4 protocols:
  Transmission Control Protocol (TCP)
  User Datagram Protocol (UDP)
Notes: 运输层最近又增加了第三种协议，即流控制传输协议SCTP (Stream Control Transmission Protoco1) [RFC 2960, 4166,4168]. 它具有TCP 和UDP 协议的共同优点，可支持些新的应用，如IP 电话。

## Slide 5: Layer 4: The Transport Layer
    Divide outgoing messages into segments
    Reassemble messages at the destination station
TCP : reliable
  Connection -oriented
  Software checking for segment
  Re-send anything lost or error
  Uses acknowledgments
  Provides flow control
UDP: unreliable
  connectionless
  provides no software checking for segment
  uses no acknowledgments
  provides no flow control
Notes: 网络层IP 数据报首部中的检验和字段，只检验首部是否出现差错而不检查数据部分。
当运输层采用面向连接的TCP 协议时，尽管下面的网络是不可靠的(只提供尽最大努力服务) ，但这种逻辑通信信道就相当于一条全双工的可靠信
通过TCP 连接传送的数据，无差错、不丢失、不重复、并且按序到达。

## Slide 6: Service Model
Both TCP and UDP use port to keep track of different conversations that cross the network at the same time
Application software developers have agreed to use the well-known port numbers that are defined in RFC1700
Port numbers below 255 are reserved for TCP and UDP public applications.
Notes: 熟知端口，数值一般为 0~1023，这些数值可在网址www.Iana-org 查到。IANA 把这些端口号指派给了TCPIIP 最重要的一些应用程序，让所有的用户都知道.
登记端口号，数值为1024-49151 。这类端口号是为没有熟知端口号的应用程序使用的。使用这类端口号必须在IANA 按照规定的手续登记，以防止重复。
数值为49152-65535 。由于这类端口号仅在客户进程运行时才动态选择，因此又叫做短暂端口号。这类端口号是留给客户进程选择暂时使用
端口号只具有本地意义，即端口号只是为了标志本计算机应用层中的各进程

## Slide 7
    Socket is presented as (IP_address, port)
    Every connection is expressed as (socketsource, socketdestination), which is a point-to-point full-duplex channel
    TCP does not support multicast and broadcast
Socket
Notes: 应用编程接口 API 称为 socket API, 简称为 socket。
socket API 中使用的一个函数名也叫作socket。
调用 socket 函数的端点称为 socket。
调用 socke t函数时其返回值称为 socket描述符，可简称为 socket。
在操作系统内核中连网协议的 Berkeley 实现，称为 socket 实现。

## Slide 8: Layer 4: The Transport Layer
An overview of layer 4
TCP (Transmission Control Protocol)
UDP(User Datagram Protocol)
An application: NAT and PAT
Notes: 衡量服务质量QoS的主要指标
连接建立延迟/连接释放延迟
连接建立/释放失败概率
传输时延
吞吐率
残留误码率
传输失败概率

## Slide 9: TCP Service Model
Problems must be solved in TCP:
  Reliable transfer
  Flow control
    Sliding window
    congestion avoidance…
  Connection management
    Establish connection：three handshakes
    Release connection： four handshakes
Notes: congestion :拥挤
TCP 提供全双工通信。TCP 允许通信双方的应用进程在任何时候都能发送数据。TCP 连接的两端都设有发送缓存和接收缓存，用来临时存放双向通信的数据。在发送时，应用程序在把数据传送给TCP 的缓存后，就可以做自己的事，而TCP 在合适的时候把数据发送出去。在接收时， TCP 把收到的数据放入缓存，上层的应用进程在合适的时候读取缓存中的数据。

## Slide 10
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
源端口和目的端口字段——各占 2 字节
端口是运输层与应用层的服务接口
运输层的复用和分用功能都要通过端口才能实现

## Slide 11
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
序号字段——占 4 字节
TCP 传送的数据流中的每一个字节都编上一个序号
序号字段的值指本报文段所发送的数据的第一个字节的序号
Notes: 序号范围是[0， 2 32- 1] ，共232 (即4 284 967 296) 个序号。序号增加到232 - 1 后，下一个序号就又回到00 也就是说，序号使用mod 232 运算。TCP 是面向字节流的。
例如，一报文段的序号字段值是301.而携带的数据共有100字节。这就表明:本报文段的数据的第一个字节的序号是30 1.最后一个字节的序号是400

## Slide 12
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
确认号字段——占 4 字节，是期望收到对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号
Notes: 期望收到对方下一个报文段的第一个数据字节的序号。例如， ß 正确收到了A 发送过来的一个报文段，其序号字段值是501.而数据长度是200 宇节(序号501- 700). 这表明B 正确收到了A 发送的到序号700 为止的数据。因此. B 期望收到A 的F一个数据序号是701

## Slide 13
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
数据偏移（即首部长度）——占 4 位
指出 TCP 报文段的数据起始处距TCP 报文段的起始处的长度
单位是 32 位字（以 4 字节为计算单位）
Notes: 由于4 位二进制数能够表示的最大卡进制数字是15. 因此数据偏移的最大值是60 字节，这也是TCP 首部的最大长度(即边项长度不能超过40 字节)。

## Slide 14
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
保留字段——占 6 位，保留为今后使用，目前置 0

## Slide 15
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
紧急 URG  1 时，表明紧急指针字段有效
告诉系统此报文段中有紧急数据，应尽快传送(相当于高优先级的数据)
Notes: 例如，已经发送了很长的-个程序要在远地的主机上运行。但后来发现了- --些问题，需要取消程序的运行。因此用户从键盘发出中断命令(Contro1 + C) 。如果不使用紧急数据，那么这两个字符将存储在接收TCP 的缓存末尾。只旬在所有的数据被处理完毕后这两个字符才被交忖到接收方的应用进程。这样做就浪费了件多时间。
发送方TCP 就把紧急数据插入到本报文段数据的最前面，而在紧急数据后面的数据仍是普通数据。这时要与酋部中紧急指针(Urgent Pointer)手段配合使用。

## Slide 16
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
ACK  1 时确认号字段有效
ACK  0 时确认号字段无效
Notes: TCP 规定，在连接建立后所有传送的报文段都必须把ACK 置1。

## Slide 17
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
推送 PSH (PuSH) —— 接收 TCP 收到 PSH = 1 的报文段，就尽快地交付接收应用进程，而不再等到整个缓存都填满了后再向上交付
Notes: 当两个应用进程进行交互式的通信时，有时在一端的应用进程希望在键入一个命令后立即就能够收到对方的响应。在这种情况下， TCP 就可以使用推送
(push)操作。这时，发送方TCP 把PSH 置1，并立即创建一个报文段发送出去。

## Slide 18
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
复位 RST (ReSeT 1 时，表明 TCP 连接中出现严重差错（如由于主机崩溃或其他原因），必须释放连接，然后再重新建立运输连接
Notes: RST 置1 还用来拒绝一个非法的报文段或拒绝打开一个连接。RST 也可称为重建位或重置位。

## Slide 19
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
同步 SYN=1 表示这是一个连接请求或连接接受报文

## Slide 20
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
终止 FIN (FINis) —— 用来释放一个连接。FIN  1 表明此报文段的发送端的数据已发送完毕，并要求释放运输连接。

## Slide 21: 窗口字段 —— 占 2 字节，用来让对方设置发送窗口的依据，单位为字节。
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
Notes: 窗口指的是发送本报文段的一方的接收窗口(而不是自己的发送窗口)。窗口值告诉对方:从本报文段首部中的确认号算起，接收方目前允许对方发送的数据量。之所以要有这个限制，是因为接收方的数据缓存空间是有限的
例如，设确认号是701 ，窗口宇段是1∞0。这就表明，从701 号算起，发送此报文段的一方还有接收1000 个字节数据(字节序号是701 - 1700) 的接收缓存空间。

## Slide 22
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
检验和 —— 占 2 字节。检验和字段检验的范围包括首部和数据这两部分
Notes: 和UDP用户数据报一样，在计算检验和时，要在TCP 报文段的前面加上12 宇节的伪首部。伪首部的格式与图5-5 中UDP 用户数据报的伪首部一样。但应把伪首部第4 个字段中的17 改为6

## Slide 23
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
紧急指针字段 —— 占 16 位，指出在本报文段中紧急数据共有多少个字节（紧急数据放在本报文段数据的最前面）
Notes: 紧急指针指出了紧急数据的末尾在报文段中的位置。当所有紧急数据都处理完时， TCP 就告诉应用程序恢复到正常操作。值得注意的是，即使窗口为零时也可发送紧急数据。

## Slide 24
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
比特 0 8 16 24 31
填 充
TCP 最初只有一种选项，即最大报文段长度 MSS(Maximum Segment Size)
MSS 告诉对方缓存所能接收的报文段的数据字段的最大长度是 MSS 个字节
数据字段加上 TCP 首部才等于整个的 TCP 报文段
。
Notes: MSS 应尽可能大些，只要在IP 层传输时不需要再分片就行。由于IP 数据报所经历的路径是动态变化的，因此在这条路径上确定的不需要分片的MSS ，如果改走另一条路径就可能需要进行分片。因此最佳的MSS 是很难确定的。
在连接建立的过程中，双方都把自己能够支持的MSS 写入这一字段，以后就按照这个数值传送数据，两个传送方向可以有不同的MSS 值飞若主机未填写这一项，则MSS 的默认值是536 字节长。因此，所有在因特网上的主机都应能接受的报文段长度是536 + 20 (固定首部长度) =556 宇节。

## Slide 25
TCP
首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
填充字段 —— 这是为了使整个首部长度是 4 字节的整数倍。

## Slide 26: TCP Protocol
Hosts exchange data by using segment(TPDU)
Each segment has:
  a header of 20 bytes(except optional parts)
  0 or more data bytes
The size of the segment must be matched with IP packets, and also must satisfy the demand of bottom layers
  For example, the MTU(Maximal Transfer Unit) of Ethernet is 1500 bytes
Each byte has a 32 bits sequence number
Notes: TCP 协议是面向字节的。TCP 将所要传送的报文看成是字节组成的数据流，并使每一个字节对应于一个序号。
在连接建立时，双方要商定初始序号。TCP 每次发送的报文段的首部中的序号字段数值表示该报文段中的数据部分的第一个字节的序号。
"面向字节流"的含义是:虽然应用程序和TCP 的交互是一次一个数据块(大小不等)，但TCP 把应用程序交下来的数据看成仅仅是一连串的无结构的字节流。
TCP 不保证接收方应用程序所收到的数据块和发送方应用程序所发出的数据块具有对应大小的关系(例如，发送方应用程序交给发送方的TCP 共10 个数据块，但接收方的TCP 可能只用了4 个数据块就把收到的字节流交付给了上层的应用程序)

## Slide 27: Reliable Connection?
Two-army Problem

## Slide 28: TCP: Establish Connection
SYN = 1, seq = x
Closed
Closed
Active open
Passive
open
A
B
Client
Server
The First Handshake
  Server: executes LISTEN and ACCEPT primitive, and monitors passively
  Client: executes CONNECT primitive, generate a TCP segment with SYN=1 and ACK=0,which stands for connection request
Notes: C/S:
网络资源分布的不均匀性
进程通信的异步性
Sever：
并发erver
重复server

## Slide 29: TCP: Establish Connection
SYN = 1, seq = x
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
The Second Handshake
  Server checks if exists service process monitoring the port
    If none process, answer a TCP segment with RST=1
    If exists process, decides to reject or to accept the request
    If accept the connection request, send a segment with SYN=1 and ACK=1
Closed
Closed
Active open
Passive
open
A
B
Client
Server

## Slide 30: TCP: Establish Connection
SYN = 1, seq = x
ACK = 1, seq = x + 1, ack = y  1
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
  The Third Handshake
    The client sends a segment with SYN=0 and ACK=1 to acknowledge the connection
Closed
Closed
Active open
Passive
open
A
B
Client
Server
Notes: 为什么A 还要发送一次确认呢?这主要是为了防止己失效的连接请求报文段突然又传送到了B ，因而产生错误。
所谓"已失效的连接请求报文段"是这样产生的。考虑一种正常情况。A 发出连接请求，但因连接请求报文丢失而未收到确认。于是A 再重传一次连接请求。后来收到了确认，建立了连接。数据传输完毕后，就释放了连接。A 共发送了两个连接请求报文段，其中第一个丢失，第二个到达了B 。没有"己失效的连接请求报文段"。
A 发出的第一个连接请求报文段并没有丢失，而是在某些网络结点长时间滞留了，以致延误到连接释放以后的某个时间才到达B 。本来这是一个早已失效的报文段。

## Slide 31: TCP: Establish Connection
SYN = 1, seq = x
ACK = 1, seq = x + 1, ack = y  1
Data Transfer
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
When the server receives the acknowledgement, it informs the upper layer applications
Closed
Closed
Active open
Passive
open
A
B
Client
Server

## Slide 32
SYN-
SENT
ESTAB-
LISHED
SYN-
RCVD
LISTEN
ESTAB-
LISHED
SYN = 1, seq = x
ACK = 1, seq = x + 1, ack = y  1
Data Transfer
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
TCP: Establish Connection
Closed
Closed
Active open
Passive
open
A
B
Client
Server

## Slide 33: Example: Establish Connection
TCP A TCP B
1. CLOSED LISTEN
2. SYN-SENT --> <SEQ=100><CTL=SYN> --> SYN-RECEIVED
3. ESTABLISHED <-- <SEQ=300><ACK=101><CTL=SYN,ACK> <-- SYN-RECEIVED
4. ESTABLISHED --> <SEQ=101><ACK=301><CTL=ACK> --> ESTABLISHED
5. ESTABLISHED --> <SEQ=101><ACK=301><CTL=ACK><DATA> --> ESTABLISHED
Basic 3-Way Handshake for Connection Synchronization
Note that the ACK does not occupy sequence number space (if it did, we would wind up ACKing ACK's!)
Notes: TCP 客户进程收到B 的确认后，还要向B 给出确认。确认报文段的ACK 置1，确认号ack = y + 1，而自己的序号seq = X + 1 。 TCP 的标准规定， ACK 报文段可以携带数据。但如果不携带数据则不消耗序号

## Slide 34: Data transfer ——stop-and-wait protocol
(a) No error
A
Send M1
ACK M1
B
Send M2
Send M3
ACK M2
ACK M3
A
Send M1
B
Resend M1
Send M2
ACK M1
Dispose
the segment

(b) Out of time
t
t
t
t
Notes: 理想的传输条件有以下两个特点:
(1)传输信道不产生差错。
(2) 不管发送方以多快的速度发送数据，接收方总是来得及处理收到的数据。
第一， A 在发送完一个分组后，必须暂时保留已发送的分组的副本(为发生超时重传时使用)。只有在收到相应的确认后才能清除暂时保留的分组副本。
第二，分组和确认分组都必须进行编号。这样才能明确是哪一个发送出去的分组收到了确认，而哪一个分组还没有收到确认。
第三.超时计时器设置的重传时间应当比数据在分组传输的平均往返时间更长一些。

## Slide 35: Data transfer ——stop-and-wait protocol
After sending a segment, preserve a backup temporarily
Each segment and ACK must have ID
The resend-time must be more than average-travel-time *2
stop-and-wait protocol is a simple protocol, but has poor efficiency

## Slide 36: Data transfer ——Lost ACK and Late ACK
A
Send M1
B
Out of time
Resend M1
Send M2
Dispose the repeated M1 and resend ACKM1

(a) Lost ACK
ACK M1
A
Send M1
B
Out of time
Resend M1
Send M2
Dispose the repeated M1 and resend ACKM1

(b) Late ACK
ACK M1
Receive the
late ACK and
do nothing
t
t
t
t
Notes: 第一，丢弃这个重复的分组M1,不向上层交付。
第二，向A 发送确认。不能认为己经发送过确认就不再发送，因为A 之所以重传M1就表示A 没有收到对M1 的确认。
通常A 最终总是可以收到对所有发出的分组的确认。如果A 不断重传分组但总是收不到确认，就说明通信线路太差，不能进行通信。
使用上述的确认和重传机制，我们就可以在不可靠的传输网络上实现可靠的通信。

## Slide 37: Reliable Communication
ARQ (Automatic Repeat reQuest)。
  It means the ‘resend request’ is automatically sent and the receiver need not request the sender to resend the error segment
Notes: 像上述的这种可靠传输协议常称为自动重传请求ARQ (Automatic Repeat reQuest) 。意思是重传的请求是自动进行的。接收方不需要请求发送方重传某个出错的分组。

## Slide 38: Contiguous ARQ Protocol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(a) 发送方维持发送窗口（发送窗口是 5）
发送窗口
(b) 收到一个确认后发送窗口向前滑动
向前
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
发送窗口
Segment
t
t
ACK
Notes: TCP 采用大小可变的滑动窗口进行流量控制。窗口大小的单位是字节。
在 TCP 报文段首部的窗口字段写入的数值就是当前给对方设置的发送窗口数值的上限。
发送窗口在连接建立时由双方商定。但在通信的过程中，接收端可根据自己的资源情况，随时动态地调整对方的发送窗口上限值(可增大或减小)。

## Slide 39
收到确认即可前移
100
200
300
400
500
600
700
800
900
101
201
301
401
501
601
701
801
1
发送窗口
可发送
不可发送
指针
发送端要发送 900 字节长的数据，划分为 9 个 100 字节长的报文段，而发送窗口确定为 500 字节。
发送端只要收到了对方的确认，发送窗口就可前移。
发送 TCP 要维护一个指针。每发送一个报文段，指针就向前移动一个报文段的距离。
Notes: 显然，窗口越大，发送方就可以在收到对方确认之前连续发送更多的数据，因而可能获得更高的传输效率。但接收方必须未得及处理这些收到的数据。

## Slide 40
收到确认即可前移
100
200
300
400
500
600
700
800
900
101
201
301
401
501
601
701
801
1
可发送
不可发送
指针
100
200
300
400
500
600
700
800
900
101
201
301
401
501
601
701
801
1
发送窗口
可发送
不可发送
指针
发送窗口前移
发送端已发送了 400 字节的数据，但只收到对前 200 字节数据的确认，同时窗口大小不变。
现在发送端还可发送 300 字节。
已发送
并被确认
已发送但
未被确认
Notes: 发送窗口后沿的后面部分表示己发送且己收到了确认。这些数据显然不需要再保留了Q 而发送窗口前沿的前面部分表示不允许发送的，因为接收方都没有为这部分数据保留临时存放的缓存空间。
发送窗口后沿的变化情况有两种可能，即不动(没有收到新的确认)和前移(收到了新的确认)。
而发送窗口内靠前面的字节(401 - 500) 是允许发送但尚未发送的。

## Slide 41
100
200
300
400
500
600
700
800
900
101
201
301
401
501
601
701
801
1
已发送
并被确认
已发送但
未被确认
可发送
不可发送
指针
100
200
300
400
500
600
700
800
900
101
201
301
401
501
601
701
801
1
已发送
并被确认
可发送
不可
发送
指针
发送窗口前移
发送窗口缩小
发送端收到了对方对前 400 字节数据的确认，但对方通知发送端必须把窗口减小到 400 字节。
现在发送端最多还可发送 400 字节的数据。
Notes: 发送窗口前沿通常是不断向前移动，但也有可能不动。这对应于两种情况:一是没有收到新的确认，对方通知的窗口大小也不变;二是收到了新的确认但对厅通知的窗口缩小了，使得发送窗口前沿正好不动。
发送窗口前沿也有可能向后收缩。这发生在对方通知的窗口缩小了。但TCP 的标准强烈不赞成这样做

## Slide 42: 利用可变窗口大小进行流量控制 双方确定的窗口值是 400
SEQ = 1
SEQ = 201
SEQ = 401
SEQ = 301
SEQ = 101
SEQ = 501
ACK = 201, WIN = 300
ACK = 601, WIN = 0
ACK = 501, WIN = 100
主机 A
主机 B
允许 A 再发送 300 字节（序号 201 至 500）
A 还能发送 200 字节
A 还能发送 200 字节（序号 301 至 500）
A 还能发送 300 字节
A 还能发送 100 字节（序号 401 至 500）
A 超时重发，但不能发送序号 500 以后的数据
允许 A 再发送 100 字节（序号 501 至 600）
A 已把发送窗口用完（序号 501 至 600）
不允许 A 再发送（到序号 600 的数据都已收到）
SEQ = 201
丢失！
Notes: 接收方的主机B 进行了二专次流量控制。第一次把窗口减小到rwnd =300 ，第二次又减到rwnd = 100 ，最后减到rwnd = 0 ，即不允许发送方再发送数据了。这种使发送方暂停发送的状态将持续到主机B 重新发出一个新的窗口值为止。我们还应注意到，B 向A 发送的三个报文段都设置了ACK= 1 ，只有在ACK=1 时确认号字段才有意义。
ß 向A 发送了零窗口的报文段后不久， ß 的接收缓存又有了一些存储空间。于是B 向A 发送了rwnd = 400 的报文段。然而这个报文段在传送过程中丢失了。A 一直等待收到B 发送的非零窗口的通知，而B 也一直等待A 发送的数据。如果没有其他措施，这种互相等待的死锁局面将一直延续下去。
为了解决这个问题， TCP 为每一个连接设有一个持续计时器(persistence timer) 。只要TCP 连接的一方收到对方的零窗口通知，就启动持续计时器。若持续计时器设置的时间到期，就发送一个零窗口探测报文段(仅携带1 宇节的数据)，而对方就在确认这个探测报文段时给出了现在的窗口值①。如果窗口仍然是零，那么收到这个报文段的一方就重新设置持续计时器。如果窗口不是零，那么死锁的僵局就可以打破了。

## Slide 43
FIN = 1, seq = u
ESTAB-
LISHED
CLOSED
Data Transfer
ESTAB-
LISHED
TCP: Release Connection
Active Close
Passive
Close
A
B
Client
Server
Notes: A 的应用进程先向其TCP 发出连接释放报文段，并停止再发送数据，主动关闭TCP 连接。A 把连接释放报文段首部的FIN 置1，其序号seq = u ，它等于前面已传送过的数据的最后一个字节的序号加1 。这时A 进入FIN-WAIT-l (终止等待1)状态，等待B 的确认。
TCP 规定， FIN 报文段即使不携带数据，它也消耗掉一个序号。

## Slide 44
FIN = 1, seq = u
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
ESTAB-
LISHED
Data Transfer
ESTAB-
LISHED
Active Close
Inform Upper Layer
A
B
Client
Server
TCP: Release Connection
Notes: B 收到连接释放报文段后即发出确认，确认号是ack = u + 1，而这个报文段自己的序号是v ，等于B 前面己传送过的数据的最后一个字节的序号加1 。然后B 就进入CLOSEWAIT(关闭等待)状态。TCP 服务器进程这时应通知高层应用进程，因而从A 到B 这个方向的连接就释放了，这时的TCP 连接处于半关闭(half-close)状态，即A 己经没有数据要发送了，但B 若发送数据， A 仍要接收。
A 收到来自B 的确认后，就进入FIN-WAIT-2 (终止等待2) 状态，等待B 发出的连接释放报文段。

## Slide 45
FIN = 1, seq = u
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
Passive
Close
Data Transfer
ESTAB-
LISHED
Data Transfer
ESTAB-
LISHED
Active Close
Inform Upper Layer
A
B
Client
Server
TCP: Release Connection
Notes: 若B 已经没布要向A 发送的数据，其应用进程就通知TCP 释放连接。这时B 发出的连接释放报文段必须使FIN = 1 。现假定B 的序号为w (在半关闭状态B 可能又发送了一些数据)0 B 还必须重复上次己发送过的确认号ack = u + 1 。这时B 就进入LAST-ACK (最后确认)状态，等待A 的确认。

## Slide 46
FIN = 1, seq = u
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
ACK = 1, seq = u + 1, ack = w  1
TCP: Release Connection
Passive
Close
Data Transfer
ESTAB-
LISHED
Data Transfer
ESTAB-
LISHED
Active Close
Inform Upper Layer
A
B
Client
Server
Notes: A 在收到B 的连接释放报文段后，必须对此发出确认。在确认报文段中把ACK 置1，确认号ack = w + 1 ，而自己的序号是seq=u+l( 根据TCP 标准，前面发送过的FIN 报文段要消耗一个序号)。然后进入到TIME-WAIT (时间等待)状态。请注意，现在TCP 连接还没有释放掉。必须经过时间等待计时器(TIME-WAIT timer)设置的时间2MSL 后， A 才进入到CLOSED 状态。时间MSL 叫做最长报文段寿命(Maximum Segment Lifetime),

## Slide 47
CLOSED
ACK = 1, seq = u + 1, ack = w  1
FIN = 1, seq = u
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
FIN-
WAIT-1
CLOSE-
WAIT
FIN-
WAIT-2
LAST-
ACK
Wait 2MSL
TIME-
WAIT

CLOSED
Before releasing connection, the client must wait for 2MSL
TCP: Release Connection
Passive
Close
Data Transfer
ESTAB-
LISHED
Data Transfer
ESTAB-
LISHED
Active Close
Inform Upper Layer
A
B
Client
Server
Notes: B 只要收到了A 发出的确认，就进入CLOSED 状态。同样， B 在撤销相应的传输控制块TCB 后，就结束了这次的TCP 连接。我们注意到， B 结束TCP 连接的时间要比A 早一些。

## Slide 48: Why must wait for 2MSL?
To ensure the last ACK sent by A can reach B
To prevent any invalid connection request segment from emerging
  After waiting for 2MSL , we can make sure that all segments on the connection have disappeared
Notes: 第一，为了保证A 发送的最后一个ACK 报文段能够到达B
第二，防止上一节提到的"己失效的连接请求报文段"出现在本连接中。
除时间等待计时器外， TCP 还设有一个保活计时器(keepalive timer) 。设想有这样的情况:客户己主动与服务器建立了TCP 连接。但后来客户端的主机突然出故障。显然，服务器以后就不能再收到客户发来的数据。因此，应当有措施使服务器不要再白白等待下去。这就是使用保活计时器。服务器每收到一次客户的数据，就重新设置保活计时器，时间的设置通常是两小时。若两小时没有收到客户的数据，服务器就发送一个探测报文段，以后则每隔75 分钟发送一次。若一连发送10 个探测报文段后仍无客户的响应，服务器就认为客户端出了故障，接着就关闭这个连接。

## Slide 49: T C P 的 有 限 状 态 机
CLOSED
ESTABLISHED
LISTEN
CLOSE_WAIT
FIN_WAIT_1
SYN_RCVD
FIN_WAIT_2
CLOSING
TIME_WAIT
SYN_SENT
LAST_ACK
主动打开
被动打开
被动关闭
主动关闭
起点
被动打开
主动打开
发送 SYN
同时打开
收到 SYN，发送 SYN, ACK
收到 ACK
数据传送
阶段
关闭
发送 FIN
关闭
发送 FIN
关闭
发送 FIN
收到 RST
收到 SYN
发送 SYN, ACK
关闭
或超时
收到 ACK
收到 SYN, ACK
发送 ACK
收到 ACK
收到 ACK
收到 FIN
发送 ACK
收到 FIN, ACK
发送 ACK
收到 FIN
发送 ACK
同时关闭
收到 FIN
发送 ACK
发送 SYN
定时经过两倍报文段寿命后
关闭
Notes: 图中每一个方框即TCP 可能具有的状态。每个方框中的大写英文字符串是TCP 标准所使用的TCP 连接状态名。状态之间的箭头表示可能发生的状态变迁。箭头旁边的字，表明引起这种变迁的原因，或表明发生状态变迁后又出现什么动作。请注意图中有三种不同的箭头。粗实线箭头表示对客户进程的正常变迁。粗虚线箭头表示对服务器进程的正常变迁。另一种细线箭头表示异常变迁。

## Slide 50: Layer 4: The Transport Layer
An Overview of Layer 4
TCP (Transmission Control Protocol)
UDP(User Datagram Protocol)
An application: NAT and PAT

## Slide 51: UDP (User Datagram Protocol)
Why do we need UDP?
  No connection establishment (which can add delay)
  Simple: no connection state at sender, receiver
  Small segment header
  No congestion control: UDP can blast away as fast as desired
Notes: UDP是一种无连接的、不可靠的传输层协议；
在完成进程到进程的通信中提供了有限的差错检验功能；
设计比较简单的UDP协议的目的是希望以最小的开销来达到网络环境中的进程通信目的；
进程发送的报文较短，同时对报文的可靠性要求不高，那么可以使用UDP协议。

## Slide 52: UDP (User Datagram Protocol)
Connectionless:
  no handshaking between UDP sender, receiver
  each UDP segment handled independently of others
Often used for streaming multimedia applications
  loss tolerant
  rate sensitive
UDP are used in:
  RIP: To send the route information periodically
  DNS: Avoid the delay to setup the TCP connection
  SNMP: When congestion, SNMP must still runable. Without the congestion and reliability control mechanism, UDP has better performance than TCP under the circumstances.
  Other protocols include TFTP, DHCP
Add reliability at application layer if necessary
Notes: UDP 只在 IP 的数据报服务之上增加了很少一点的功能，即端口的功能和差错检测的功能
UDP 没有拥塞控制，因此网络出现的拥塞不会使源主机的发送速率降低；不使用拥塞控制功能的UDP 有可能会引起网络产生严重的拥塞问题。
UDP 支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信
应用进程本身可以在不影响应用的实时性的前提下，增加一些提高可靠性的措施，如采用前向纠错或重传己丢失的报文。

## Slide 53: UDP (User Datagram Protocol)
Notes: UDP 对应用层交下来的报文，既不合井，也不拆分，而是保留这些报文的边界。这就是说，应用层交给UDP 多长的报文， UDP 就照样发送，即一次发送一个报文
因此，应用程序必须选择合适大小的报文。若报文太长， UDP 把它交给IP 层后， IP 层在传送时可能要进行分片，这会降低IP 层的效率。反之，若报文太短， UDP 把它交给IP 层后，会使IP 数据报的首部的相对长度太太，这也降低了IP 层的效率。
IP 数据报的检验和只检验IP 数据报的首部，但UDP 的检验和是把首部和数据部分一起都检验。在计算检验和时，要在UDP 用户数据报之前增加12 个字节的伪首都。

## Slide 54: Layer 4: The Transport Layer
An Overview of Layer 4
TCP (Transmission Control Protocol)
UDP(User Datagram Protocol)
An application: NAT and PAT

## Slide 55
NAT, is the process of swapping one address for another in the IP packet header
In practice, NAT is used to allow hosts that are privately addressed to access the Internet
One of solutions to IP address depletion
  Conserves registered (legal) addresses
  Increases Flexibility when connecting to Internet
RFC 1631 - Network Address Translator (NAT)
What is NAT?
Notes: Because many private networks exist alongside public nets, grabbing "just any address" is strongly discouraged. RFC 1918 sets aside three blocks of IP addresses (i.e., a Class A, a Class B, and a Class C range) for private, internal use. Addresses in this range will not be routed on the Internet backbone . Internet routers immediately discard private addresses. When using private addresses on a network that is connected to the Internet, you should filter packets and routing updates to avoid "leaking" any RFC 1918 addresses between autonomous systems. For example, if both you and your provider use addresses from the 192.168.0.0 /16 block, your routers could get confused if confronted with updates from both systems.
NAT is the process of swapping one address for another in the IP packet header. In practice, NAT is used to allow hosts that are privately addressed (using RFC 1918 addresses) to access the Internet.
When a host inside the private domain wants to transmit to a host on the outside world, it forwards the packet to the NAT-enabled device. The NAT process then looks inside the IP header and, if appropriate, replaces the inside IP address with a globally unique IP address. When an outside host sends a response, the NAT process receives it, checks the current table of network address translations, and replaces the destination address with the original inside source. NAT translations can occur dynamically or statically and can be used for a variety of purposes. The most powerful feature of NAT routers is their capability to use port address translation (PAT), which allows multiple inside addresses to map to the same global address. This is sometimes called a "many-to-one" NAT. This procedure allows for many user inside of the private network to share one single external IP address. When using PAT the NAT router keeps track of the different conversations by mapping TCP and UDP port numbers.

## Slide 56: NAT a simple concept
Private addresses
Registered addresses

## Slide 57: NAT types
Static NAT:
Fixed mapping of an internal address to an registered address
Dynamic NAT:
Mapping is done dynamically on a first come first served basis
PAT (Overload):
Port address translation is used to allow many internal users to share a single ‘inside global’ address

## Slide 58: NAT address types
Inside Local address (内部本地地址 ):内网IP地址
Inside Global address (内部全局地址): 注册IP地址,对外部展示的内部地址
Outside Global address (外部全局地址):由主机所有者分配的IP地址。通常是注册地址。

## Slide 59: NAT address types
10.1.1.2
10.1.1.1
NAT table
198.168.2.2
198.168.2.1
172.81.7.3
172.80.7.3
10.1.1.3
198.168.2.3
172.81.7.3
Internet
Inside
10.1.1.1
Host B
172.80.7.3
1
3
SA
10.1.1.1
DA
10.1.1.1
SA
198.168.2.1
DA
198.168.2.1
10.1.1.2
10.1.1.3
4
5
2
Host C
172.81.7.3
Inside Global IP
Address
Outside Global
IP Address
Inside Local IP
Address
Inside Local addresses
Outside Global addresses
Inside Global
addresses
Outside
Host A

## Slide 60: Static: How does it work?
Static
Translation Table
10.1.1.2 = 203.10.10.2 10.1.1.3 = 203.10.10.3 10.1.1.4 = 203.10.10.4
10.1.1.2
10.1.1.3
10.1.1.4
Inside
Outside
E0/0
S0/0
Notes: RouterB#config t RouterB(config)# ip nat inside source static 10.1.1.2 203.10.10.2 RouterB(config)#int E0 RouterB(config-if)#ip nat inside RouterB(config-if)#int s0 RouterB(config-if)#ip nat outside

## Slide 61: Dynamic:How does it work?
Dynamic
Translation Table
10.1.1.4 = 203.10.10.2 10.1.1.2 = 203.10.10.3 10.1.1.3 = 203.10.10.4
10.1.1.2
10.1.1.3
10.1.1.4
Inside
Outside
E0/0
S0/0
Notes: access-list 2 permit 10.1.1.0 0.0.0.255
RouterB#config t RouterB(config)# ip nat pool CISCO 203.10.10.2 203.10.10.4 netmask 255.255.255.0 RouterB(config)# access-list 1 permit 10.0.1.2 0.0.0.255 RouterB(config)#ip nat inside source list 1 pool CISCO RouterB(config)#int E0 RouterB(config-if)#ip nat inside RouterB(config-if)#int s0 RouterB(config-if)#ip nat outside

## Slide 62: Advantages and Disadvantages of NAT
Advantage: since not every inside host needs outside access at the same time, you can get away with using a small pool of globally unique addresses to serve a relatively large number of privately addressed hosts.
Disadvantage: one-to-one mapping.
That is, if the private address space is a /8, but the public address is a /24, only 254 hosts can access the Internet at a time.

## Slide 63: PAT: How does it work?
Port Translation Table
Inside Local IP SRC Port DST Port Inside Global IP
10.1.1.4 1024 80 203.10.10.2
10.1.1.2 1122 80 203.10.10.2
10.1.1.3 1343 80 203.10.10.2
10.1.1.2
10.1.1.3
10.1.1.4
Inside
Outside
E0/0
S0/0
Notes: access-list 2 permit 10.1.1.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 101 interface dialer1 overload
access-list 101 permit ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any

## Slide 64: PAT Operation
10.1.1.2:1723
10.1.1.1:1024
NAT table
198.168.2.2:1723
198.168.2.2:1024
172.81.7.3:23
172.80.7.3:23
TCP
TCP
10.1.1.3:1723
198.168.2.2:1492
172.81.7.3:23
TCP
Internet
Inside
10.1.1.1
Host B
172.80.7.3
1
3
SA
10.1.1.1
DA
10.1.1.1
SA
198.168.2.2
DA
198.168.2.2
10.1.1.2
10.1.1.3
4
2
Host C
172.81.7.3
DA
198.168.2.2
4
Inside Global IP
Address: Port
Outside Global
IP Address: Port
Protocol
Inside Local IP
Address: Port
Most common situation for small Networks.
Host A
5

## Slide 65
谢 谢！